ＴＳ６７０の２４．５ＭＨｚ改造方法

原理：

ＴＳ６７０は、６．６ＭＨｚ～８ＭＨｚ、２１ＭＨｚ～３０ＭＨｚ間は、

送信系の回路が共通で使用できるはずであるが、ハムバンド以外は、

ＰＴＴを押しても、送信モードにならない。

これを調べましたところ、ＣＯＮＴＲＯＬ ＵＮＩＴのＩＣ２０の１９番ＰＩＮのＰ６１が

ＨＩＧＨにならず、Ｑ４２がＯＮしないためとわかりました。

対策方法：

そこで、ＰＴＴが押されたときにＱ４２のコレクタがＬＯＷになるように、

ＰＴＴの出力を使って、強制的にＱ４２の出力をＬＯＷレベルとします。

回路図では、ＣＯＮＴＲＯＬ ＵＮＩＴ基板上のコネクタ③－１のＳＳ端子と

Ｑ４２のコレクタ間をダイオードで接続します。

ダイオードの極性はＱ４２のコレクタ側がアノードで、ＳＳ端子側が

カソードです。

改造方法：

- 上ブタをはずす（ネジ８本）

- ＩＦ ＵＮＩＴを持ち上げる（ネジ２本）

- 内部のＣＯＮＴＲＯＬ ＵＮＩＴをはずす（ネジ８本）

注：コネクタ類は１本もはずさずに作業はできますが多少やりにくいです。

- コネクタ③のＳＳ端子（茶リード側）は、正面から見て右端手前にあります。

- Ｑ４２は、基盤左側手前にあります。Ｑ４２のシルクは良く見えませんので、

Ｑ４２のコレクタとの交点として、Ｒ１７６（４．７Ｋ）とＲ１７７（６８０）があります。

- ＳＳ端子側にダイオードのカソード側を接続します。

- Ｑ４２のコレクタにダイオードのアノード側を接続します。

もちろんこの間は１０ｃｍ以上ありますのでビニール電線を使います。

- ダイオードは、１Ｓ１５８８／１Ｓ１５８７／１Ｓ１５５５／１Ｓ９５３／１Ｓ９５４／

１Ｓ９５５／１ＳＳ１１９／１ＳＳ１２０／などのガラスダイオードでＯＫです。

もちろん電源整流用などのモールドタイプでもＯＫです。

送信機系統図の周波数関係表に２４ＭＨｚを追加します。

| 周波数帯 | 送信周波数[ＭＨｚ] | ｆ１［ＭＨｚ］ | ｆ３［ＭＨｚ］ | 分周比 １／Ｎ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２４ | ２４．８９～２４．９９ | ３３．７２～３３．８２ | ３２．３８～３２．４３ | １／２６～１／２８ |

以上、文章だけでちょっとわかりにくいかと思いますが、回路図を参照しながらトライしてください。

もちろん、ＣＢ帯も出れてしましますので、くれぐれもオフバンドなさらぬようにお願いいたします。

ＤＥ  ＪＪ１ＩＬＲ  臼井  浩